Cartão de Referência
Formatos de Instrução
Tabela de Instruções

INS	FMT	OPC	FN3	DESC
add	R	00	000	rd ← rs1 + rs2
sub	R	00	001	rd ← rs1 - rs2
mul	R	00	010	rd ← rs1 * rs2
div	R	00	011	rd ← rs1 / rs2
mod	R	00	100	rd ← rs1 % rs2
and	R	00	101	rd ← rs1 & rs2
or	R	00	110	rd ← rs1 | rs2
xor	R	00	111	rd ← rs1 ^ rs2
addi	I	01	000	rd ← rs1 + imm
lw	I	01	001	rd ← imm(rs1)
jalr	I	01	010	rd ← (ip + 1) ; ip ← imm(rs1)
slli	I	01	011	rd ← rs1 << imm
modi	I	01	100	rd ← rs1 % imm
andi	I	01	101	rd ← rs1 & imm
ori	I	01	110	rd ← rs1 | imm
xori	I	01	111	rd ← rs1 ^ imm
sw	V	10	000	imm(rs1) ← rs2
halt	V	10	001	ip ← ip
beq	V	10	100	(rs1 == rs2) ? (ip ← ip + imm) : (ip ← ip + 1)
bne	V	10	101	(rs1 != rs2) ? (ip ← ip + imm) : (ip ← ip + 1)
bge	V	10	110	(rs1 >= rs2) ? (ip ← ip + imm) : (ip ← ip + 1)
blt	V	10	111	(rs1 < rs2) ? (ip ← ip + imm) : (ip ← ip + 1)
li	L	11	---	rd[15:0] ← imm[15:0]

Registradores

REG	ALIAS	DESC	REG	ALIAS	DESC
r0	r0	constante zero	r4..r7	rt0..rt3	temporários
r1	rad	endereço de retorno	r8..r11	rs0..rs3	salvos
r2	rbp	base pointer	r12	ra0	valor de retorno / arg. func.
r3	rsp	stack pointer	r13..r15	ra1..ra3	argumentos de função